## Slide 1: Интерфейсные модули Finder - привычное европейское качество в новом формате

## Slide 3: Сегодня в презентации:
Компания Finder – 70 лет в релестроении
Новый Каталог продукции - 2025
Интерфейсные модули Finder
Значимые новинки последних лет: - ПЛК OPTA - версии Arduino и Codesys, - модули расширения вх/вых - Промышленные контакторы
- Анализаторы параметров электроэнергии

## Slide 4: Несколько фактов о компании FINDER
Независимая частная компания, основана в 1954г
Специализация – производство реле и таймеров
В линейке продукции более 15 000 типов
Основное производство в Европе (Италия, Франция, Испания)
Российский филиал основан в 2010 году
Офисы и склады в Москве и Екатеринбурге
Представительства в городах: Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск
С 2017г мы производим розетки 94 и 95 серий и интерфейсные модули 48 и 58 серий для Российского рынка

## Slide 7: Интерфейсные модули Finder - Обзор модельного ряда - Новинки серии - Конкурентные преимущества

## Slide 8
Интерфейсные модули обеспечивают гальваническую развязку в электрических щитах широкого круга приложений для нескольких групп контактов.
Щиты управления для систем промышленной автоматизации, электрических подстанций, систем автоматизации зданий и т.д.
Имеется версия ATeX
Интерфейсные модули Finder - Обзор модельного ряда
38 серия
48 серия
4C серия
58 серия
Для щитов с ограниченным пространством для монтажа.
1 или 2 контакта от 0,1 до 16 A (согл. типа)
Имеются версии EMR и SSR
Катушки (согласно типа):
  Катушки DC от 6 до 220 В
  Катушки AC 230..240 В
  Катушки AC/DC от 12 до 240 В
Ширина 6,2мм или 14мм
Версии клемм: винтовые, безвинтовые и push-in
Версия ATeX (39 серия)
39 серия
1 или 2 контакта (CO) 8, 10 или 16 A (согл. типа)
Катушки (согласно типа):
  Катушки DC от 12 до 125 В
  Катушки AC от 12 до 230 В
Версии с реле безопасности (тип 48.12)
Модуль индикации питания и подавления EMC помех в стандартной комплектации
Версии клемм: винтовые и push-in
2, 3 и 4 контакта (CO) 7 или 10 A (согл. типа)
Катушки (согласно типа):
  Катушки DC от 12 до 125 В
  Катушки AC от 12 дo 230 В
Модуль индикации питания и подавления EMC помех в стандартной комплектации
Версии клемм: винтовые и push-in
Версия ATeX

## Slide 9
Интерфейсные модули Finder – Серия 48

## Slide 10
Интерфейсные модули Finder – Серия 48

## Slide 11
Интерфейсные модули Finder – Серия 4С

## Slide 12
Интерфейсные модули Finder – Серия 58

## Slide 13: Интерфейсные модули и комплекты реле Finder Российской сборки

## Slide 14: Интерфейсные модули и комплекты реле Finder Российской сборки

## Slide 15
Интерфейсные модули Finder – Серия 38

## Slide 16
Интерфейсные модули Finder – Серия 38

## Slide 17
Интерфейсные модули Finder – Серия 38

## Slide 18
Интерфейсные модули Finder – Серия 38

## Slide 19
Интерфейсные модули Finder – Серия 39 MasterINTERFACE

## Slide 20
Интерфейсные модули Finder – Серия 39 MasterINTERFACE

## Slide 21
Интерфейсные модули Finder – Серия 39 MasterINTERFACE

## Slide 22
Интерфейсные модули Finder – Серия 39 MasterINTERFACE

## Slide 23
Интерфейсные модули реле
Аксессуары для удобства монтажа и эксплуатации

## Slide 24
Интерфейсные модули реле
Решения для удобства монтажа
Модуль с предохранителем
выходной цепи
Тип 093.63
Модуль с предохранителем
выходной цепи с индикацией соcтояния
Тип 093.63.0.024
Тип 093.63.8.230
093.68.14.1 MasterADAPTER
для быстрого подключения управления (A1/А2)
8 модулей MasterINTERFACE к выходам ПЛК
при помощи 14-жильного кабеля
Интерфейсные модули реле
Аксессуары для удобства монтажа и эксплуатации

## Slide 25
Интерфейсные модули реле 39 серии MasterPLUS с универсальным питанием
Основные характеристики:
Номинальный диапазон напряжения электропитания от 24 до 240В AC/DC
Версии с электромеханическими реле (EMR) и с твердотельными реле (SSR)

## Slide 26
ПЛК (ПЛР) OPTA
Промышленные контакторы
Анализаторы параметров электроэнергии
Некоторые новинки последних лет

## Slide 27: СЕРИЯ 8А ПЛК (ПЛР) OPTA - версии Arduino и Codesys, - модули расширения входов/выходов

## Slide 28: Finder ПЛК (ПЛР) OPTA
ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ РЕЛЕ –оптимальное решение для программирования приложений для промышленной автоматизации, OEM и автоматизации зданий.
Среда программирования: - Arduino IDE - Arduino PLC-IDE для языков IEC 61131-3 (LD - SFC - FBD - ST - IL).
Контроллеры производятся в ИТАЛИИ на заводе Finder, и объединяет промышленный опыт Finder с технологическими инновациями ARDUINO, создавая уникальный продукт на рынке

## Slide 29
8A.04.9.024.83x0
Finder OPTA Версии LITE, PLUS, ADVANCED
Электропитание 12…24 В DC
8 Дискретных/Аналоговых входов (0-10В)
4 Дискретных выхода, контакты NO 10 A
Порт USB тип C для программирования, регистрации данных и питания во время программирования.
ВCЕ ВЕРСИИ: RJ45 для Ethernet и ModBus TCP/IP
Версия PLUS: дополнительно ModBus RS485
Версия ADVANSED: дополнительно модуль WIFI / BLE
Кнопка RESET
Пользовательская кнопка
Доступны модули расширения
Программируется через Arduino IDE (без лицензии) или с помощью языков EN61031: LADDER, FBD и т.д.
Ширина 70 мм
Монтаж на DIN-рейку 35 мм (EN 60715)

## Slide 30: ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Arduino IDE
Традиционные языки IEC 61131-3 (LD - SFC - FBD - ST - IL)
Можно использовать традиционные языки IEC 61131-3 (LD - SFC - FBD - ST - IL), широко распространенные для систем автоматизации.

## Slide 31
Руководства и Учебники на сайте opta.findernet.com

## Slide 32
Ссылки на ПО на сайте opta.findernet.com

## Slide 33: Модули расширения входов и выходов
ANALOGUE
SSR
EMR

## Slide 34
Питание 12…24 V DC
16 Дискретных / Аналоговых (0-10 В) входов
8 Выходов EMR 6 A
Скорость входного сигнала 4,5 kHz
Ширина 70мм
Монтаж на DIN-рейку 35мм
ВХОДНОЙ-ВЫХОДНОЙ МОДУЛЬ EMR
8A.58.9.024.1600

## Slide 35
Питание 12…24 V DC
Дискретных / Аналоговых (0-10 В) входов
8 Выходов SSR 2 A
Скорость входного сигнала 1 kHz
Ширина 70мм
Монтаж на DIN-рейку 35мм
ВХОДНОЙ-ВЫХОДНОЙ МОДУЛЬ SSR
8A.88.9.024.1600

## Slide 36
Питание 12…24 V DC
6 Аналоговых входов (программируемые)
0…10 В, 4…20 мA, PT100, PT1000
2 Аналоговых выхода (программируемые) 0…10 В, 4…20 мA
4 Выхода PWM (ШИМ)
Разрешение 12 бит
Ширина 70мм
Монтаж на DIN-рейку 35мм
АНАЛОГОВЫЙ МОДУЛЬ
8A.26.9.024.0600

## Slide 37
80 входов
40 выходов
(дискретные)
30 входов
30 выходов (аналоговые)
К одному ПЛР ОРТА можно подключить 5 модулей расширения :

## Slide 38
Проект родился в 1994 году в Германии и распространяется по всему миру
Проект стартовал в 1994 году в Германии и распространяется по всему миру
Третья по величине интегрированная среда разработки в мире с более чем 1 миллионом инсталляций
Мировой стандарт автоматизации и платформа, не зависящая от производителей ПЛК

## Slide 39
1 версия (на базе OPTA Advanced)
3 специальных модуля расширения
Программирование через среду разработки CODESYS
Начало продажи OPTA CODESYS – c января 2025г
Finder OPTA CODESYS
NEW

## Slide 40
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНТАКТОРЫ
СЕРИЯ 6K
от 9 А до 74 A (400В AC-3)
- Компактные размеры
Высокая производительность
Линейка аксессуаров

## Slide 41
Тип 6K.04
3 или 4 Силовых контакта - 9 A, 12 A (AC-3)
Соответствуют EN 60947 / IEC 947
Напряжение катушки:
12 – 24 – 48 – 60 – 72 – 110 В DC
24 – 48 – 110 – 230 В AC
- 1 Дополнительный контакт (3A – 400В AC3)
- Возможность установки блока доп.контактов
- Материал контактов AgSnO2
- Монтаж на DIN-рейку 35мм
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНТАКТОРЫ
СЕРИЯ 6K

## Slide 42
3 или 4 силовых контакта - 10 A, 18 A (AC-3)
Соответствуют EN 60947 / IEC 947
Напряжение катушки
12 – 24 – 48 – 60 – 72 – 110 В DC
24 – 110 – 230 В AC
- 1 Дополнительный контакт (3A – 400В AC3)
- Возможность установки блоков доп.контактов
- Материал контактов AgSnO2
- Монтаж на DIN-рейку 35мм
Тип 6K.14
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНТАКТОРЫ
СЕРИЯ 6K

## Slide 43
Тип 6K.13
3 Силовых контакта NO - 24A, 32А, 50А, 74A (AC-3)
Соответствуют EN 60947 / IEC 947
Напряжение катушки
12 – 24 – 48 – 60 – 72 – 110 В DC
24 – 110 – 230 В AC
Возможность установки блоков доп.контактов
Материал контактов AgSnO2
Монтаж на DIN-рейку 35мм
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНТАКТОРЫ
СЕРИЯ 6K

## Slide 44
6K SERIES - Аксессуары
Модули дополнительных контактов
Модули для контакторов 6K.04
- Номинальный ток 3A – 400В AC3
- Доступны различные схемы контактов
Модули для контакторов 6K.13, 6K.14
Тип 1 NO 3 A – 400 В AC3
Тип 1 NC 3 A – 400 В AC3

## Slide 45
6K SERIES - Аксессуары
Линейка реле тепловой перегрузки для промышленных контакторов
6K.04, 6K.14 и 6K.13
Электромеханическая защита от 2,7A до 27A
Вспомогательный контакт
Кнопка RESET
Реле тепловой перегрузки

## Slide 46
6K SERIES - Аксессуары
RC-фильтры для защиты катушки
Аксессуары для контакторов
6K.04, 6K.14 и 6K.13
RC-фильтры для защиты катушки
24 В АС/DC - 110 В АС/DC - 230 В АС/DC

## Slide 47
СЕРИЯ 6M - Анализаторы параметров электроэнергии
с протоколом MODBUS

## Slide 49
Спасибо за внимание!